NARUČITELJ : OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

KLOŠTAR PODRAVSKI

GRAĐEVINA : DRUŠTVENI DOM U KLOŠTRU PODRAVSKOM

TROŠKOVNIK

ZA ZATVARANJE NADSTREŠNICE

I. PRIPREMNI RADOVI

1. Oblaganje drvenih stupova i greda konstrukcije

krova nadstrešnice Aqua Outdoor cementnim

pločama uz izvedbu potrebne podkonstrukcije.

Stavka sadrži sve potrebne radove uključivo

pripremu za završnu obradu akrilnom žbukom.

m2 36,00  x _______   =___________

2. Zatvaranje prostora između staklenih stijena i

kosog krovišta na jugoistočnoj strani nastrešnice.

Zatvaranje se vrši sa Aqua Outdoor pločom sa vanjske i

standardnom gipskartonskom pločom s unutarnje

strane, te ugradnjom potrebne podkonstrukcije.

U prostor između ploča postavlja se sloj kamene

vune od 8,00 cm. Stavka sadrži sve potrebne radove

do izvedbe završne obrade.

m2  8,50  x ________  = __________

3. Rekonstrukcija ulaznog stepeništa na prilazu

u kuhinju, te zatvaranje dijela stepeništa na

postojećem prilazu nadstrešnici. Radovi se izvode

betonom klase C20/25.

m2 8,00  x  ________  = __________

4. Dobava i montaža plastificiranog stupa 10 x 10 cm

na poziciju jugoistočne stijene uz ulazna vrata. Visina

stupa 230,00 cm.

kom   1   x  ________  = __________

___________________________________________________________

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO      =

___________________________________________________________

II. PVC STOLARIJA

1. Izrada i ugradnja dvokrilnih vratiju od  plastičnih šest

komornih termoizoliranih profila. Ostakljenje izo

staklom 4+16+4 mm lowe, boja profila bijela. U donjem

dijelu parapet od pvc panela.

Dimenzija 180 x 230 cm.

kom 2  x  __________  = __________

2. Izrada i ugradnja jednodijelne staklene stijene dimenzija

120 x 230 cm. Izrada od pvc termoizoliranih šest

komornih profila sa tri brtve.

Ostakljenje izo staklom 4+16+4 mm lowe, boja bijela.

Dio krila otklopno-zaokretni. Donji dio u visini 50 cm od

punog pvc panela.

kom  1  x  __________  = _________

3. Izrada i ugradnja dvodijelne staklene stijene dimenzija

185 x 230 cm. Jedno krilo otklopno-zaokretno. Ostali

opis kao u stavci II.2.

kom  1  x  _________  = _________

4. Izrada i ugradnja trodijelne staklene stijene dimenzija

340 x 230 cm. Jedno ( srednje) krilo otklopno-zaokretno.

Ostali opis kao u stavci II.2.

kom  2  x   _________=  _________

5. Izrada i ugradnja klizne staklene stijene dimenzija

340 x 230 cm. Ostali opis kao u stavci II.1.

kom  1  x  __________  = __________

____________________________________________________

STOLARIJA UKUPNO   =

____________________________________________________

III. ZAVRŠNI RADOVI

1. Završna obrada obložnih ploča akrilatnom

dekorativnom žbukom granulacije 1,5 mm u

bijeloj boji. Stavka sadrži pripremu podloge,

impregnaciju i čišćenje prostora nakon svršetka

radova.

m2   53,60  x ________  =    __________

____________________________________________________

ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO  =

____________________________________________________

REKAPITULACIJA

I.    PRIPREMNI RADOVI …………………………………………………..   ________________

II.   STOLARIJA ………………………………………………………………….________________

III. ZAVRŠNI RADOVI ………………………………………………………..________________

________________________________________________________________

UKUPNO …………………..________________

PDV 25 %....................________________

SVEUKUPNO …………….________________

________________________________________________________________

U ____________, ____________.

Ponuditelj: